## Slide 1
AI and NPU Compiler를 위한 MLIR 20강
From MLIR Basics to Custom Edge NPU Compiler
Prepared 2026-05-05 | PPTX slide deck

## Slide 2
20-Lecture Roadmap (1/2)
주제와 핵심 실습
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
1
MLIR와 AI/NPU Compiler 큰 그림
NPU compiler lowering pipeline 설계
2
MLIR IR 기본 구조
Operation/Value/Type/Attribute 읽기
3
Region과 Block
NPU kernel/command region pseudo IR
4
mlir-opt, mlir-translate, FileCheck
pass pipeline 실행과 regression test
5
Dialect 시스템
frontend/graph/kernel/runtime dialect 분리
6
StableHLO, TOSA, AI 모델 입력 IR
LayerNorm/GELU primitive decomposition
7
Linalg-on-Tensors
linalg.generic MatMul/Conv 표현
8
SCF/Affine Loop
M/N/K tile loop와 DMA 순서 작성
9
Pass Infrastructure
NPU lowering pass pipeline 초안
10
Rewrite Pattern
MatMul+Add+ReLU fusion pattern 설계

## Slide 3
20-Lecture Roadmap (2/2)
주제와 핵심 실습
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
11
Dialect Conversion
NPU legal op set과 unsupported op lowering
12
Bufferization
tensor -> memref, alias/lifetime 분석
13
MemRef, Layout, Memory Space
DRAM/SRAM/accumulator memory mapping
14
Vector Dialect, Tensorization
vector.contract -> NPU matmul mapping
15
Transform Dialect
tile/fuse/vectorize schedule IR
16
Quantization
INT8/INT4 requant, accumulator width
17
Fusion, Layout Propagation
Transformer MLP fusion 후보 분석
18
Custom NPU Dialect
npu.matmul/npu.dma/npu.barrier ODS 설계
19
Runtime/ABI/Codegen
command buffer와 tensor descriptor ABI
20
Capstone
Mini NPU Compiler Design Spec 작성

## Slide 4
End-to-End MLIR Lowering Pipeline
NPU compiler abstraction ladder
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course

## Slide 5
Lecture 1: MLIR와 AI/NPU Compiler 큰 그림
NPU compiler lowering pipeline 설계
01
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
Multi-level IR와 dialect 기반 compiler stack
AI model IR에서 runtime command buffer까지의 lowering ladder
NPU 병목: SRAM capacity, DRAM bandwidth, DMA overlap, quantization
Compiler artifact: IR, pass pipeline, kernel command, profiling metadata
NPU Architect Note
NPU compiler는 TOPS보다 data movement를 먼저 통제해야 한다. 초기 pipeline 설계에서 shape/layout/quant/memory-space 정보를 어느 단계까지 보존할지 결정한다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 6
Lecture 1: Lab and IR
NPU compiler lowering pipeline 설계
01
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
StableHLO/TOSA -> Linalg -> MemRef/Vector -> NPU dialect -> Runtime ABI pipeline을 그린다.
각 단계의 입력/출력 dialect와 보존 metadata를 적는다.
unsupported op가 나왔을 때 decomposition, CPU fallback, custom kernel 중 하나를 고른다.
Framework Model -> StableHLO/TOSA -> Linalg-on-Tensors -> Tile/Fuse/Layout -> Bufferization/MemRef -> Vector/Affine/SCF -> Custom NPU Dialect -> Command Buffer + Runtime ABI

## Slide 7
Lecture 2: MLIR IR 기본 구조
Operation/Value/Type/Attribute 읽기
02
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
Operation은 MLIR의 기본 단위이며 operands/results/attributes/regions를 가진다.
SSA Value는 op result 또는 block argument로 표현된다.
Type은 value의 compile-time shape/dtype/layout semantic을 담는다.
Attribute는 stride, padding, quant scale처럼 static metadata 표현에 적합하다.
NPU Architect Note
NPU backend에서는 kernel parameter를 attribute로, tensor dataflow를 SSA value로 분리해 verifier와 lowering pattern이 쉽게 읽게 한다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 8
Lecture 2: Lab and IR
Operation/Value/Type/Attribute 읽기
02
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
간단한 StableHLO add/relu IR에서 op, operand, result, type을 표시한다.
attribute와 type에 들어갈 정보를 분리한다.
debugging을 위해 location을 남기는 이유를 설명한다.
func.func @add_relu(%a: tensor<4xf32>, %b: tensor<4xf32>) -> tensor<4xf32> { %0 = stablehlo.add %a, %b : tensor<4xf32> %z = stablehlo.constant dense<0.0> : tensor<4xf32> %1 = stablehlo.maximum %0, %z : tensor<4xf32> return %1 : tensor<4xf32> }

## Slide 9
Lecture 3: Region과 Block
NPU kernel/command region pseudo IR
03
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
Region은 nested IR container이고, block은 argument와 terminator를 가진다.
scf.for, scf.if, linalg.generic, transform op는 region 구조를 사용한다.
Dominance와 region isolation은 pass correctness의 핵심이다.
Region은 kernel body나 command sequence를 구조적으로 표현하는 데 유용하다.
NPU Architect Note
npu.kernel region 안에 DMA, compute, barrier, store를 넣으면 dependency와 scheduling constraint를 IR verifier로 검사할 수 있다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 10
Lecture 3: Lab and IR
NPU kernel/command region pseudo IR
03
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
scf.for 3중 loop의 region/block 구조를 표시한다.
pseudo npu.kernel region에 dma_load, matmul, barrier, dma_store를 배치한다.
terminator가 필요한 region과 implicit terminator region을 구분한다.
npu.kernel @tile_mma { npu.dma_load %A_dram, %A_sram npu.dma_load %B_dram, %B_sram npu.barrier %acc = npu.matmul %A_sram, %B_sram, %acc0 npu.dma_store %acc, %C_dram npu.return }

## Slide 11
Lecture 4: mlir-opt, mlir-translate, FileCheck
pass pipeline 실행과 regression test
04
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
mlir-opt는 pass pipeline 실험과 test 작성의 기본 도구이다.
mlir-translate는 MLIR와 외부 표현 간 변환을 담당한다.
FileCheck는 IR 변환 결과를 안정적으로 검증한다.
split-input-file, verify-diagnostics, CHECK-DAG를 실전에서 자주 쓴다.
NPU Architect Note
NPU compiler는 pass 수가 많아질수록 regression test 없이는 유지보수가 어렵다. fusion/legalization/bufferization/codegen마다 FileCheck를 둔다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 12
Lecture 4: Lab and IR
pass pipeline 실행과 regression test
04
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
canonicalize/cse pipeline을 실행한다.
CHECK-LABEL, CHECK, CHECK-SAME, CHECK-DAG를 사용해 test를 쓴다.
negative verifier test를 하나 작성한다.
// RUN: mlir-opt %s -canonicalize -cse | FileCheck %s // CHECK-LABEL: func.func @matmul // CHECK: linalg.matmul

## Slide 13
Lecture 5: Dialect 시스템
frontend/graph/kernel/runtime dialect 분리
05
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
Dialect는 op/type/attribute의 namespace이자 abstraction boundary이다.
ODS/TableGen은 op definition, verifier, parser/printer 생성을 돕는다.
Trait와 Interface는 target-independent pass 작성을 가능하게 한다.
Dialect conversion은 source dialect를 target dialect legal set으로 바꾸는 과정이다.
NPU Architect Note
하나의 npu dialect에 graph, kernel, runtime 의미를 모두 넣기보다 level을 나누면 legalization과 debug가 쉬워진다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 14
Lecture 5: Lab and IR
frontend/graph/kernel/runtime dialect 분리
05
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
frontend, graph, kernel, runtime dialect의 책임을 표로 나눈다.
npu.matmul, npu.dma, npu.barrier의 operands/results/attributes를 정의한다.
각 op에 필요한 verifier constraint를 적는다.
npu.matmul {tile_m = 16, tile_n = 16, tile_k = 64, acc_type = i32} (%a, %b, %acc) : memref<16x64xi8, 1>, memref<64x16xi8, 1>, memref<16x16xi32, 2>

## Slide 15
Lecture 6: StableHLO, TOSA, AI 모델 입력 IR
LayerNorm/GELU primitive decomposition
06
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
StableHLO는 ML framework와 compiler 사이 portable HLO semantic을 제공한다.
TOSA는 DNN에서 많이 쓰는 tensor-level op set과 quantization detail을 제공한다.
Frontend IR은 모델 의미 보존에 강하지만 NPU schedule에는 아직 이르다.
Composite op decomposition은 numerical contract와 fusion 가능성을 함께 고려해야 한다.
NPU Architect Note
지원 op set이 제한된 NPU에서는 StableHLO/TOSA 단계에서 unsupported op를 빨리 찾아 decomposition 또는 fallback을 결정해야 한다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 16
Lecture 6: Lab and IR
LayerNorm/GELU primitive decomposition
06
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
GELU를 erf 기반 primitive sequence로 표현한다.
LayerNorm을 reduce/add/mul/rsqrt/add/mul로 분해한다.
decomposition 후 fusion 가능한 subgraph를 표시한다.
LayerNorm(x) = (x - mean(x)) * rsqrt(var(x) + eps) * gamma + beta GELU(x) ~= 0.5 * x * (1 + erf(x / sqrt(2)))

## Slide 17
Lecture 7: Linalg-on-Tensors
linalg.generic MatMul/Conv 표현
07
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
Linalg는 structured op, indexing map, iterator type으로 tensor compute를 표현한다.
Tensor semantic은 mutation이 없어 fusion/tiling reasoning이 쉽다.
linalg.generic은 MatMul/Conv/elementwise/reduction을 통합 표현할 수 있다.
Linalg 단계는 tile/fuse/vectorize의 중심이다.
NPU Architect Note
Linalg 단계에서 producer-consumer fusion과 tile 후보를 정하면 SRAM round-trip을 크게 줄일 수 있다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 18
Lecture 7: Lab and IR
linalg.generic MatMul/Conv 표현
07
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
linalg.matmul과 linalg.generic matmul을 비교한다.
Conv2D NHWC/HWCF indexing map을 손으로 해석한다.
output tensor shape를 계산한다.
%0 = linalg.matmul ins(%A, %B : tensor<128x64xf32>, tensor<64x256xf32>) outs(%C : tensor<128x256xf32>) -> tensor<128x256xf32>

## Slide 19
Lecture 8: SCF/Affine Loop
M/N/K tile loop와 DMA 순서 작성
08
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
SCF는 structured loop/control flow를 표현한다.
Affine은 affine map 기반 분석과 loop transform에 유리하다.
Loop order는 activation/weight/accumulator reuse 정책을 결정한다.
DMA와 compute overlap은 loop scheduling 문제로 표현할 수 있다.
NPU Architect Note
M/N/K tile loop 순서가 SRAM footprint, accumulator lifetime, DMA burst efficiency, systolic array utilization을 좌우한다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 20
Lecture 8: Lab and IR
M/N/K tile loop와 DMA 순서 작성
08
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
M/N/K 3중 tile loop를 작성한다.
double buffering을 위한 load/compute/store 순서를 배치한다.
tile size가 SRAM capacity를 넘지 않는지 계산한다.
scf.for %m = %c0 to %M step %TM { scf.for %n = %c0 to %N step %TN { scf.for %k = %c0 to %K step %TK { // dma A/B tile, compute, accumulate } } }

## Slide 21
Lecture 9: Pass Infrastructure
NPU lowering pass pipeline 초안
09
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
Pass는 특정 Operation scope에서 IR을 분석/변환한다.
Analysis preservation과 invalidation을 이해해야 pipeline이 안정적이다.
Canonicalize/CSE는 대부분의 lowering 단계 사이에 들어간다.
Pass option, statistic, diagnostic은 실전 compiler 개발에 필수이다.
NPU Architect Note
NPU pipeline은 legalize, fuse, tile, bufferize, memory plan, schedule, codegen이 서로 의존하므로 pass boundary와 invariant를 명확히 해야 한다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 22
Lecture 9: Lab and IR
NPU lowering pass pipeline 초안
09
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
10개 내외 pass로 lowering pipeline을 설계한다.
각 pass의 input/output dialect와 invariant를 적는다.
실패 diagnostic message를 설계한다.
builtin.module( canonicalize,cse, func.func(tosa-to-linalg,npu-fuse,npu-tile), one-shot-bufferize,npu-memory-plan,npu-codegen)

## Slide 23
Lecture 10: Rewrite Pattern
MatMul+Add+ReLU fusion pattern 설계
10
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
RewritePattern은 local IR transformation을 구현한다.
Greedy rewrite는 canonicalization과 fusion에서 자주 사용된다.
Pattern benefit은 rewrite 우선순위를 조정한다.
DAG matching에서는 use-def chain과 multiple-use 여부가 중요하다.
NPU Architect Note
Fusion의 목적은 op 수 감소가 아니라 DRAM round-trip 제거와 quantization boundary 최소화이다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 24
Lecture 10: Lab and IR
MatMul+Add+ReLU fusion pattern 설계
10
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
MatMul -> Add -> ReLU pattern을 찾아 fused op로 바꾸는 조건을 작성한다.
bias add와 broadcast add를 구분한다.
fusion하면 안 되는 경우를 세 가지 적는다.
%0 = linalg.matmul ... %1 = arith.addi %0, %bias %2 = arith.maxsi %1, %zero // -> npu.matmul_bias_relu

## Slide 25
Lecture 11: Dialect Conversion
NPU legal op set과 unsupported op lowering
11
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
ConversionTarget은 legal/illegal/dynamic legal op를 정의한다.
TypeConverter는 tensor/memref/layout/quant type 변환을 담당한다.
ConversionPattern은 source op를 target dialect로 낮춘다.
Partial conversion과 full conversion을 구분해야 한다.
NPU Architect Note
NPU legal op set은 실제 hardware ISA와 runtime ABI의 계약이다. 미지원 op는 decomposition 또는 CPU fallback 정책이 필요하다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 26
Lecture 11: Lab and IR
NPU legal op set과 unsupported op lowering
11
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
NPU legal op set 12개를 정의한다.
tosa.matmul, tosa.conv2d, tosa.rescale의 lowering target을 정한다.
dynamic legality 조건을 작성한다.
Legal: npu.matmul, npu.conv2d, npu.dma_load, npu.dma_store, npu.barrier Illegal after legalization: stablehlo.*, tosa.*

## Slide 27
Lecture 12: Bufferization
tensor -> memref, alias/lifetime 분석
12
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
Tensor semantic은 value-based, memref semantic은 buffer/mutation-based이다.
One-shot bufferization은 in-place 가능성을 분석한다.
Destination-passing style은 bufferization 품질을 높인다.
Alias/lifetime 분석은 memory planning의 출발점이다.
NPU Architect Note
Bufferization 결과는 DRAM/SRAM/ACC placement와 DMA 계획의 직접 입력이다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 28
Lecture 12: Lab and IR
tensor -> memref, alias/lifetime 분석
12
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
tensor.empty + linalg.matmul을 memref 기반 실행으로 해석한다.
in-place 가능한 result와 copy가 필요한 result를 표시한다.
activation lifetime interval을 그린다.
tensor<128x256xi8> -> memref<128x256xi8, strided<[256,1], offset: ?>>

## Slide 29
Lecture 13: MemRef, Layout, Memory Space
DRAM/SRAM/accumulator memory mapping
13
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
MemRef는 shape, element type, layout map, memory space를 가진다.
Layout map은 physical address와 vectorization 품질을 좌우한다.
Memory space는 DRAM/SRAM/register/accumulator 구분에 사용된다.
Alignment, bank conflict, stride는 NPU 성능과 직접 연결된다.
NPU Architect Note
Edge NPU는 작은 batch와 latency가 중요하므로 bank conflict와 DMA burst 효율이 peak TOPS만큼 중요하다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 30
Lecture 13: Lab and IR
DRAM/SRAM/accumulator memory mapping
13
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
NHWC, NCHW, blocked layout의 address formula를 작성한다.
memory space 0/1/2를 DRAM/SRAM/ACC로 매핑한다.
tile layout이 bank conflict를 만드는지 분석한다.
memref<1x224x224x64xi8, #nhwc, 0> // DRAM memref<16x16x64xi8, #tile, 1> // SRAM memref<16x16xi32, #acc, 2> // ACC

## Slide 31
Lecture 14: Vector Dialect, Tensorization
vector.contract -> NPU matmul mapping
14
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
Vector dialect는 target-independent SIMD/tensor operation을 표현한다.
vector.contract는 matmul/convolution tensorization의 중간 표현으로 유용하다.
vector.transfer_read/write는 memory와 vector 사이 이동을 표현한다.
Native NPU MMA shape과 vector shape를 맞추면 lowering이 단순해진다.
NPU Architect Note
NPU array의 native tile shape을 vector.contract shape로 표현하면 backend mapping과 verifier가 명확해진다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 32
Lecture 14: Lab and IR
vector.contract -> NPU matmul mapping
14
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
16x16x64 int8 matmul을 vector.contract로 표현한다.
transfer_read/write alignment 조건을 적는다.
contract shape과 systolic array shape을 매핑한다.
%acc2 = vector.contract {iterator_types = ["parallel","parallel","reduction"]} %va, %vb, %acc : vector<16x64xi8>, vector<64x16xi8> into vector<16x16xi32>

## Slide 33
Lecture 15: Transform Dialect
tile/fuse/vectorize schedule IR
15
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
Transform dialect는 payload IR을 변환하는 schedule을 IR로 표현한다.
Computation IR과 transformation recipe를 분리한다.
Tiling, fusion, vectorization을 script처럼 구성할 수 있다.
Autotuning/search space 표현과 잘 맞는다.
NPU Architect Note
Tile size, fusion group, vector shape를 transform IR parameter로 두면 NPU schedule 탐색과 재현이 쉬워진다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 34
Lecture 15: Lab and IR
tile/fuse/vectorize schedule IR
15
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
linalg.matmul을 match하는 transform sequence를 작성한다.
tile size [16,16,64]를 적용한다.
producer fusion과 vectorization 순서를 바꿔본다.
transform.sequence failures(propagate) { %m = transform.structured.match ops{["linalg.matmul"]} in %root %tiled, %loops = transform.structured.tile_using_for %m [16, 16, 64] }

## Slide 35
Lecture 16: Quantization
INT8/INT4 requant, accumulator width
16
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
Quantization은 scale, zero-point, accumulator type, rounding/saturation policy의 조합이다.
Per-tensor/per-channel quantization은 accuracy와 hardware cost trade-off를 만든다.
Requantization은 int32 accumulator를 int8/int4 output으로 되돌리는 과정이다.
Calibration/QAT/PTQ metadata가 IR에 안전하게 전달되어야 한다.
NPU Architect Note
INT8/INT4 TOPS를 latency 이득으로 바꾸려면 dequant/requant가 fusion boundary 밖으로 새지 않아야 한다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 36
Lecture 16: Lab and IR
INT8/INT4 requant, accumulator width
16
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
int8 matmul의 int32 accumulator 범위를 계산한다.
requant pseudo IR을 작성한다.
per-channel scale이 layout에 미치는 영향을 분석한다.
acc_i32 = sum((a_i8 - zp_a) * (b_i8 - zp_b)) out_i8 = clamp(round(acc_i32 * M >> S) + zp_out, -128, 127)

## Slide 37
Lecture 17: Fusion, Layout Propagation
Transformer MLP fusion 후보 분석
17
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
Fusion은 locality, launch overhead, memory traffic을 줄인다.
Layout propagation은 transpose/reshape/copy를 줄이는 핵심 기법이다.
Fusion legality는 shape, side effect, quantization, memory pressure로 제한된다.
Cost model 없이는 과도한 fusion이 SRAM spill을 만들 수 있다.
NPU Architect Note
Transformer MLP에서 MatMul+Bias+GELU를 SRAM에 머물게 할지, 두 번째 MatMul까지 확장할지가 latency를 좌우한다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 38
Lecture 17: Lab and IR
Transformer MLP fusion 후보 분석
17
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
MLP block graph를 그리고 fusion 후보를 표시한다.
각 후보의 SRAM footprint를 계산한다.
layout propagation으로 제거 가능한 transpose를 찾는다.
X -> MatMul(W1) -> Bias -> GELU -> MatMul(W2) -> Bias Candidate A: MatMul + Bias + GELU Candidate B: Full MLP fusion if SRAM allows

## Slide 39
Lecture 18: Custom NPU Dialect
npu.matmul/npu.dma/npu.barrier ODS 설계
18
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
Custom dialect는 hardware contract를 명시하는 지점이다.
ODS는 syntax, verifier, trait, interface 정의를 구조화한다.
Verifier는 tile size, dtype, memory space constraint를 빠르게 잡아야 한다.
Dialect 문서와 tests는 backend bring-up 속도를 좌우한다.
NPU Architect Note
npu dialect는 ISA를 그대로 노출하기보다 compiler optimization이 가능한 semantic richness를 남기는 것이 좋다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 40
Lecture 18: Lab and IR
npu.matmul/npu.dma/npu.barrier ODS 설계
18
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
npu.matmul, npu.dma_load, npu.dma_store, npu.barrier, npu.launch op를 정의한다.
tile shape/dtype/memory space verifier 조건을 적는다.
ODS TableGen skeleton을 작성한다.
def NPU_MatMulOp : NPU_Op<"matmul", [Pure]> { let arguments = (ins NPU_SRAM:$a, NPU_SRAM:$b, NPU_ACC:$acc); let results = (outs NPU_ACC:$result); }

## Slide 41
Lecture 19: Runtime/ABI/Codegen
command buffer와 tensor descriptor ABI
19
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
Codegen은 IR을 executable artifact와 runtime metadata로 바꾼다.
Runtime ABI는 tensor descriptor, command buffer, sync, error model을 정의한다.
Host/device memory ownership과 cache coherency가 edge deployment에서 중요하다.
Profiling metadata는 compiler feedback loop의 입력이다.
NPU Architect Note
Autonomous driving/robotics는 tail latency와 determinism이 중요하므로 runtime ABI에서 dynamic allocation과 unpredictable sync를 줄여야 한다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 42
Lecture 19: Lab and IR
command buffer와 tensor descriptor ABI
19
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
tensor descriptor 구조체를 설계한다.
command buffer packet format을 정의한다.
submit/sync/profile runtime API를 작성한다.
struct TensorDesc { uint64_t addr; uint32_t rank; int64_t shape[6]; int64_t stride[6]; uint32_t dtype; uint32_t layout; }; struct Cmd { uint16_t opcode; uint16_t flags; uint32_t bytes; uint64_t payload; };

## Slide 43
Lecture 20: Capstone
Mini NPU Compiler Design Spec 작성
20
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Core Concepts
입력 IR, legal op set, pass pipeline, memory model, codegen ABI를 하나의 설계 문서로 통합한다.
정확성은 verifier, FileCheck, numerical tolerance로 검증한다.
성능은 roofline, SRAM traffic, tile utilization, bandwidth로 추정한다.
제품화에는 debug, profiling, replay 기능이 필요하다.
NPU Architect Note
최종 산출물은 작은 compiler라도 실제 NPU bring-up 회의에서 리뷰 가능한 설계 명세여야 한다.
Review Axes
Legal IR boundary
Metadata preservation
Performance bottleneck
Test invariant

## Slide 44
Lecture 20: Lab and IR
Mini NPU Compiler Design Spec 작성
20
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
Hands-on Tasks
Transformer MLP 또는 Conv block 하나를 end-to-end lowering한다.
Mini NPU Compiler Design Spec 10-15페이지를 작성한다.
성능/메모리/정확성 리스크와 mitigation을 정리한다.
Capstone checklist: [ ] Supported ops and dtypes [ ] MLIR pipeline [ ] SRAM/DRAM memory plan [ ] NPU dialect ops [ ] Runtime ABI [ ] Tests and profiling hooks

## Slide 45
References
Official baseline documents
AI/NPU Compiler MLIR 20-Lecture Course
MLIR Language Reference: https://mlir.llvm.org/docs/LangRef/
MLIR Dialects: https://mlir.llvm.org/docs/Dialects/
MLIR Pass Infrastructure: https://mlir.llvm.org/docs/PassManagement/
MLIR Bufferization: https://mlir.llvm.org/docs/Bufferization/
MLIR Linalg Dialect: https://mlir.llvm.org/docs/Dialects/Linalg/
MLIR Transform Dialect: https://mlir.llvm.org/docs/Dialects/Transform/
StableHLO Specification: https://openxla.org/stablehlo/spec
TOSA Specification: https://www.mlplatform.org/tosa/tosa_spec.html
MLIR TOSA Dialect: https://mlir.llvm.org/docs/Dialects/TOSA/